CIButil®

version 4.8

1

Begrænsning af ansvar.

Se licensbetingelserne for begrænsning af CIBMAL's forpligtelser og ansvar overfor køberen af CIBMAL's produkter.

Copyright © 1988-1997 CIBMAL.

Ingen dele af dette dokument må kopieres, distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et litteratursøgningssystem, oversættes til noget menneske eller computer sprog eller overdrages til trediepart uden CIBMALs udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Indhold

Om denne vejledning

CIButil®	iii

ORGANISERING	iii

KONVENTIONER	 iv

DEFINITIONER	  v

Kommandolinie Reference Manual  1

Opbygning	1-1

ACTIVECP	1-2

ATBUSID	1-4

ATCLOCK	1-6

ATD	1-8

ATSETUP	1-10

BIOSDUMP	1-12

BOOT	1-14

CHKCLOCK	1-16

CHKPRN	1-18

CLEAN386	1-20

CLK	1-22

CLR	1-24

CMOS	1-26

COMSWAP	1-28

CONVERT	1-30

CURSSIZ	1-32

CUT	1-34

DDT	1-36

DIRDAT	1-38

DIRS	1-40

EATCHUNK	1-42

ECHOERR	1-44

ED	1-46

ENV	1-48

ERAQ	1-50

ERKBD	1-52

ERKSET	1-54

ERSHELL	1-56

EURODATE	1-58

FADE256	1-60

FASTLOAD	1-62

FEQ	1-64

FILES	1-66

FILTIM	1-68

FM	1-70

FORCECP	1-72

FREE	1-74

GETANSEN	1-76

GETKEYMO	1-78

GOTITSEN	1-80

HDIM_C2D	1-82

HDIM_D2C	1-84

INSTHI	1-86

INT16	1-88

INT3	1-90

INT5	1-92

INT9	1-94

KEYINSTR	1-96

KEYPRESS	1-98

KEYSTATE	1-100

KILLBLK	1-102

LCMD	1-104

LPTRERO	1-108

LPTSWAP	1-110

MODEGET	1-112

MODESET	1-114

MOVE	1-116

MSG	1-118

NOBLANK	1-120

NONUM	1-122

NOSNR	1-124

OLDER	1-126

PARK	1-128

PDK	1-130

PREFORMA	1-132

PREVSN	1-134

PRTSCFIL	1-136

PRWAIT	1-138

RANDOM	1-140

READALL	1-142

REFORM	1-144

RENA	1-146

REZAT	1-148

REZATINI	1-150

REZUP	1-152

REZUPINI	1-154

ROMPRTSC	1-156

SAMEDATE	1-158

SCOMMAND	1-160

SETERROR	1-162

SHOWBMP	1-164

SHWB1024	1-166

SKIPNXT	1-168

STAT	1-170

TAGBYUSE	1-172

TOKEYBUF	1-174

TUMB	1-176

TYPMATIC	1-178

VDK	1-180

WAITKEY	1-182

WINBOOT	1-184

WINMODE	1-186

ED Brugervejledning  2

Indledning	2-1

Funktion	2-1

Start	2-1

Skift fil	2-1

Funktionstaster	2-2

Tekst format	2-9

ERKSET Brugervejledning  3

Indledning	3-1

Kommandoer	3-4

Funktionstaster	3-6

Ordforklaring 4

Ordforklaringer	4-1

Om denne vejledning

CIButil®

CIButil® er en samling programmer og kommandoer, der gør det lettere, at anvende PC'en i dagligdagen.

Der er sammenfald mellem de kommandoer og programmer, der findes i DOS og CIButil®. CIButil® udgaverne udmærker sig som regel ved, at fylde mindre i computerens hukommelse.

CIButil® har desuden en del kommandoer og programmer, hvis funktion overlapper med funktionen af andre utility pakker på markedet, som f.eks. Norton Utilities og PCTools. CIButil® er ikke en konkurrent til disse produkter, men derimod et vigtigt supplement.

ORGANISERING

For hvert program indeholder denne vejledning:

- navnet på det eksekverbare program eller kommandoen

- kort sammenfatning af programmet eller kommandoens funktion

- definition af kommandolinie parametre

- vigtige forhold omkring brugen af programmet eller kommandoen

KONVENTIONER

VERSALER	Ord, der skal indtastes som vist, som f.eks. kommandonavne og parametre, vises med versaler. Kommandoerne kan selvfølgelig indtastes med små bogstaver.

kursiv	Ord der skal erstattes med indtastninger, som f.eks. COPY, vises i kursiv.

[ ]	Firkantede klammer angiver parametre, der kan udelades. Klammerne skal ikke indtastes.

|	Lodret streg betyder, at man kan vælge mellem én af flere muligheder.

mellemrum	Bruges til at adskille de enkelte elementer på en kommandolinie.

DEFINITIONER

applikation	Program med skærmdialog.

bytes	Lagerceller der kan indeholde 1 tegn.

driver	Program, der indlæses permanent og normalt ikke har nogen dialog med brugeren. Alle CIButil® drivere kan indlæses i UMB. KEYB.EXE i standard DOS er et eksempel på en driver.

drev	Det bogstav, der identificerer et harddisk eller diskettedrev. Normalt skal drevbogstavet efterfølges af et kolon (:)

fil	Navnet på en fil, inklusive filtype. Der kan ikke anvendes flervalgstegn * og ? i filnavnet. (Se filer)

filer	Navn, der identificerer en eller flere filer. Der kan anvendes flervalgstegn * og ?.

kommando Program, der indlæses midlertidigt til udførelse af en afsluttet funktion uden dialog med brugeren. DOS BACKUP er et eksempel på en kommando.

parameter	Giver en kommando eller en driver informationer om hvordan, den skal opføre sig. Parametre, man selv kan give værdi, er vist i kursiv, mens kodeord er vist med versaler.

sti	Biblioteksnavn. Følgende specialtegn anvendes:

\	hovedbibliotek

.	aktuelle bibliotek

..	overbibliotek

sti-fil	Sti og fil sammensat. Sti kan udelades.

sti-filer	Sti og filer sammensat. Sti kan udelades.

standardværdi	Den værdi for en parameter, der bruges hvis en parameter til et program ikke indtastes.

tænd/sluk	Program, der indlæses permanent. Hvis programmet kaldes igen, vil det blive fjernet. Programmet kan skiftevis aktiveres og deaktiveres på denne måde.

Kommandolinie Reference Manual  1

Opbygning

Kommandolinie reference manualen er opbygget sådan, at hvert program præsenteres på en særskilt side. Der er desuden i de fleste tilfælde et eksempel på, hvorledes programmet anvendes.

Programmerne og deres funktion forklares på venstresiderne, mens eksemplerne er vist på højresiderne. I visse eksempler er dele af skærmvisningen fra programmerne ikke gengivet. Dette er markeret med ... og er indført for at kunne vise så meget relevant som muligt i eksemplerne.

For enkelte programmer giver det ikke mening at vise et eksempel. I disse tilfælde er det i stedet for eksemplet, givet en mere uddybende forklaring på, hvordan programmet fungerer internt i maskinen. Disse forklaringer kan til tider være at meget teknisk art, og de er ment som en hjælp til personer der allerede har et grundigt kendskab til DOS og opbygningen af forskellige typer programmer i DOS.

ACTIVECP

kommando

Viser nummeret på den aktive CODEPAGE.

ACTIVECP [tekst]

tekst	den tekst der skal vises sammen med CODEPAGE nummeret. Standardværdi er, at kun tallet svarende til aktiv CODEPAGE vises.

Hvis der i tekst er et # tegn, erstattes dette med CODEPAGE nummere for den aktive CODEPAGE.

2

ACTIVECP kræver DOS 3.30 eller nyere.

C:\>ACTIVECP AKTIVE CODEPAGE ER NUMMER #

AKTIVE CODEPAGE ER NUMMER 865

ATBUSID

kommando

Returner identifikation fra AT-bus harddisk.

3

ATBUSID [/R]

/R	vis tekst med bytes byttede to og to

Giver alle de informationer, harddisken i drev C: har om sig selv. Disse oplysninger omfatter antal spor, sektorer pr. spor, typebetegnelse og meget andet. Oplysningerne vises på skærmen.

Visse dele af informationerne er ikke standardiserede mellem forskellige leverandørers diske, og det kan derfor forekomme, at data er forvanskede på en eller anden måde. Meget almindeligt er det, at tekster har bytes byttet to og to. Så vil "SUPERDISK " f.eks. fremstå som

"USEPDRSI K". Hvis dette er tilfældet for din harddisk, skal du bruge parameteren /R.

4

|  | Hvis ATBUSID startes på et drev der ikke er en AT-BUS harddisk, kan maskinen standse, hvorefter det vil være nødvendigt at resette den med f.eks. . |
| --- | --- |

03D4 cylindre ®

000F hoveder

0011 sektorer/spor

Modelbetegnelse ®

D:\>ATBUSID

CIBMAL. ATbusID 920401 by Eske Rahn

Usage: ATbusID [/r]     /r : reverse textwords

Gen   045A

Phys  03D4 0000 000F 2596 0236 0011

Res.  0000 0000 0000

SNo. "          00Z0149083"

Ctrl  0003 0040

ECC   000B

Firm "04.04.02"

Modl "ST9144A                                 "

IO    0008 0000

Reas  0000

Res. "

"

Log.  0000 0000 0000

Mode  0000

Phys  0000 0000 0000

Res. "

...

ATCLOCK

kommando

Læser klokken fra CMOS hukommelsen til DOS ur.

ATCLOCK

Programmet aflæser tiden i det ur der kører i maskinens CMOS hukommelse. Dette ur kører uafhængigt af DOS uret og vil som regel være mere præcist.

Kan anvendes på gamle AT-maskiner, der har problemer med at DOS uret ikke er nøjagtigt.

Vis DOS ur

Hent CMOS ur til DOS

Vis DOS ur igen

Tiden er rettet

C:\>TIME

Current time is  12.00.02,03

Enter new time:

C:\>ATCLOCK

CIBMAL. ATclock 871101 by Eske Rahn

C:\>TIME

Current time is  13.52.02,11

Enter new time:

ATD

kommando

Lister alle de harddiske, der er definerede i BIOS.

8

ATD

ATD læser BIOS og laver en overskuelig liste af alle de harddisktyper, der er registrerede i maskinens BIOS.

Kan anvendes til at finde den disktype, der passer bedst til den fysiske disk, man har installeret i maskinen.

Programmet vil ikke vise eventuelle brugerdefinerede typer, da disse anvendes forskelligt i forskellige BIOS-varianter.

D:\>ATD

Typ  Cyl Head  PreC. Land.  Sec  Mb  ³  24   615   6   -----   615  26   47

1   306   4     128   305  17   10  ³  25   615   8   -----   615  17   41

2   615   4     300   615  17   20  ³  26   615   8     256   615  17   41

C   3   615   6     300   615  17   31  ³  27   965  10   -----   964  17   80

I   4   940   8     512   940  17   62  ³  28   965   5   -----   964  17   40

B   5   940   6     512   940  17   47  ³  29   814   9   -----   813  32  114

M   6   615   4   -----   615  17   20  ³  30   968  10   -----   967  34  161

A   7   462   8     256   511  17   31  ³  31   989   5           989  17   41

L   8   733   5   -----   733  17   30  ³  32  1020  15   -----  1024  17  127

9   900  15   -----   901  17  112  ³  33   615   6   -----   665  17   31

10   820   3   -----   820  17   20  ³  34   980   5           980  17   41

11   855   5   -----   855  17   35  ³  35  1024   9    1024  1024  17   77

E  12   855   7   -----   855  17   50  ³  36  1024   5     512  1024  17   43

s  13   306   8     128   319  17   20  ³  37   830  10   -----   830  17   69

k  14   733   7   -----   733  17   43  ³  38   823  10     256   824  17   68

e  15                                   ³  39   615   4     128   664  17   20

16   612   4           663  17   20  ³  40   615   8     128   664  17   41

R  17   977   5     300   977  17   41  ³  41   917  15   -----   918  17  114

a  18   977   7   -----   977  17   57  ³  42  1023  15   -----  1024  17  127

h  19  1024   7     512  1023  17   60  ³  43   823  10     512   823  17   68

n  20   733   5     300   732  17   30  ³  44   820   6   -----   820  17   41

21   733   7     300   732  17   43  ³  45    64   2                16    1

22   733   5     300   733  17   30  ³  46   925   9   -----   925  17   69

23   306   4           336  17   10  ³  47   699   7     256   700  17   41

ATSETUP

applikation

Ændring af indholdet i CMOS-RAM.

ATSETUP

Programmet spørger efter register og indhold. Når register i CMOS-RAM indtastes, vises det nuværende indhold og man kan vælge at beholde den nuværende værdi eller ændre den til noget nyt. Programmet genererer ny checksum efter eventuelle rettelser.

Programmet kræver, at man kender indholdet af de enkelte adresser i CMOS hukommelsen. Der er dog vejledende forklaring til de første bytes.

9

ATSETUP kræver mindst en 80186 CPU.

Man forlader programmet ved at trykke på . Maskinen vil herefter genstarte for at aktivere de ny parametre.

D:\>ATSETUP

CIBMAL. ATsetup 920913 by Eske Rahn.

10 Floppys in halfbytes 0=none, 1=360, 2=1.2, 3=720, 4=1.44

12 Harddisk types in halfbytes 1-E

14 Bit 7-6  number of floppys-1  00=1 01=2

Bit 5-4  disp 00:ega? 01:40 10:80 11:mono

Bit 1  80?87 y/n ;  Bit 0  any floppys y/n

15 Basememory low  byte

16 Basememory high byte

17 Ext-memory low  byte

18 Ext-memory high byte

19 Harddisk C

1A Harddisk D

2E High byte of checksum

2F Low byte of checksum

30 Ext-memory low  byte

31 Ext-memory high byte

32 BCD century

33 Bit 7 128 ext y/n

Reg : _

BIOSDUMP

applikation

Kopierer indholdet af BIOS til to filer.

BIOSDUMP [navn.ext]

navn.ext	navn til de filer, der skal indeholde en kopi af BIOS. Hvis der ikke angives et filnavn vil programmet spørge efter et.

Tager en kopi af hele maskinens BIOS og gemmer det i to filer. Kan anvendes til redigering og senere overførsel til en ny BIOS.

Der dannes to filer med navene navnL.ext og navnH.ext, der indeholder hhv. high og low del af de enkelte ord i BIOS.

Udlæs BIOS i filer

Vis at filerne er dannet

C:\>BIOSDUMP BIOS.OLD

CIBMAL. BiosDump 871101 by Eske Rahn

C:\>DIR BIOS*.*

Volume in drive C has no label

Directory of C:\

BIOSH    OLD     16384 24-09-92   13.56

BIOSL    OLD     16384 24-09-92   13.56

2 file(s)      32768 bytes

2828288 bytes free

BOOT

kommando

Genstarter maskinen.

BOOT [ ! | !! | !!! ]

!	start blødt

!!	start som ved

!!!	den mest omfattende boot, der kan laves uden at slukke maskinen eller trykke på resetknappen.

14

Det forekommer ofte i hjælpeprogrammer, der ikke er leveret af CIBMAL, at BOOT ! ikke virker. Det skyldes, at de færreste programmer overholder IBM's specifikationer på dette punkt. DOS5 har f.eks. denne fejl.

Kald BOOT

C:\>BOOT !!!

Maskinen starter

som hvis den havde

været slukket

1024 KB OK

...

CHKCLOCK

kommando

Kontrolerer, at computerens ur ikke er stillet tilbage.

CHKCLOCK

CHKCLOCK aflæser maskinens ur og sammenligner med den tid, der blev fundet sidste gang, CHKCLOCK blev kaldt. Hvis uret i mellemtiden er stillet tilbage, vil CHKCLOCK prompte brugeren for indtastning af aktuelt klokkeslæt og dato.

15

Kald til CHKCLOCK bør placeres i en .BAT fil, der eksekveres ofte, f.eks. i AUTOEXEC.BAT eller endnu bedre i forbindelse med et evt. menusystem.

Kommandoen er velegnet til maskiner med fejl på batteri eller til XT maskiner uden ur.

C:\>_

CHKPRN

driver

Check printer.

16

CHKPRN printernr sti-fil

sti-fil	navnet på den fil, der evt. skal kopieres til printeren

printernr	nummer, der angiver hvilken printerport, der skal overvåges. Svarer til nummeret i LPTx: f.eks. 2 for LPT2:

CHKPRN indlæses resident og overvåger derefter printeren. Hvis printeren slukkes og tændes igen, vil CHKPRN kopiere filen med navnet fil til printeren. CHKPRN kontrollerer printeren ca. 1 gang pr. sekund.

Kommandoen kan bruges til at sikre, at f.eks. skrifttypefiler altid kopieres til printeren, når den har været slukket.

C:\>_

CLEAN386

kommando

Tilpasning af 386MAX version 6.

DEVICE=[sti]CLEAN386.SYS

sti	sti, der peger dertil, hvor CLEAN386 findes

Efter denne kommando vil man kunne bruge DOS loadhigh og andet UMB-krævende sammen med 386MAX version 6.0.

17

DEVICE=CLEAN386.SYS bør stå lige efter DEVICE=386MAX.SYS i CONFIG.SYS filen.

C:\>_

CLK

applikation

Ændring af maskinens ur eller fil-tidsstempel med piletasterne.

CLK [fil]

fil	navn på den fil, der skal have ændret sit tidsstempel

Velegnet til justering af maskinens ur, idet klokkeslæt og dato kan justeres udfra aktuel værdi med piletasterne.

Velegnet til at justere tidsstempel for en fil.

Hvis der ikke angives nogen fil, rettes det indbygede DOS ur.

Start CLK og hop ud igen

Start CLK og ret dato og tid ved at trykke følgende

tastsekvens: ¬­®®¯

Vis alle TEST filer

Bemærk dato og tid

Ret dato og til med CLK

Vis alle test filer igen

Dato og tid rettet

C:\>CLK

A Cibmal utillity, use ¬®­¯

1992.09.24      14:03:12

C:\>CLK

A Cibmal utillity, use ¬®­¯

1992.10.24      13:03:12

C:\>DIR TEST.*

...

TEST     TXT        19 07-10-92   10.30

...

C:\>CLK TEST.TXT

A Cibmal utillity, use ¬®­¯

1992.10.07      11:25:00

C:\>dir test.txt

...

TEST     TXT        19 07-10-92   11.25

..

CLR

kommando

Sletter skærmen og nulstiller skærm-modus.

18

CLR

Sletter skærmen og nulstiller skærmattributter. Sætter skærmen til 80 tegn, 25 linier med hvid skrift på sort baggrund. Programmets funktion svarer til MODESET 03.

19

Kommandoen virker på CGA, EGA, VGA skærme.

CLR er særligt anvendelig til at rydde op efter programmer, der ikke håndterer skærmen helt korrekt og evt. efterlader skærmen i en udefineret tilstand.

Skærmen er i en

specielt modus med

store tegn

C:\>CLR

Skærmen er tilbage

i almindelig modus

C:\>_

CMOS

kommando

Viser indholdet af CMOS hukommelsen.

CMOS

Læser indholdet i CMOS hukommelsen og viser det på en overskuelig måde på skærmen.

C:\>CMOS

CIBMAL. Cmos reg view, 00 to 7F 920623 by Eske Rahn

39   00   21   00   09   00   04   24   09   92   26   02   50   80   00   00

40   00   20   00   03   80   02   00   05   0F   0F   00   00   00   00   00

00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   01   08

00   05   19   80   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00

01   02   00   01   0C   49   E3   00   18   42   E3   10   22   00   00   82

00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00

00   00   00   00   00   0E   00   00   00   00   80   00   00   00   02   6A

48   CD   13   7B   59   EF   00   6F   48   CD   13   7B   59   EF   0A   6B

COMSWAP

kommando

Bytter om på to serielle udgange.

COMSWAP port1 port2

port1	ciffer mellem 1 og 4, der angiver en seriel udgang

port2	ciffer mellem 1 og 4, der angiver en seriel udgang

Bytter om på de serielle udgange COMport1 og COMport2.

COMSWAP kan bruges til logisk at ombytte to serielle udgange. Er særligt velegnet til programmer, hvor det er besværligt eller umuligt at vælge seriel udgang.

20

COMSWAP vil ikke virke sammen med programmer der selv styrer adgangen til hardwareudgange uden om BIOS.

Ombyt COM1: og COM2:

Ombyt COM3: og COM4:

C:\>COMSSWAP 1 2

CIBMAL. ComSwap  port 1 and port 2 swapped, 920913 by Eske Rahn

C:\>COMSSWAP 3 4

CIBMAL. ComSwap  port 3 and port 4 swapped, 920913 by Eske Rahn

CONVERT

kommando

Konverterer en ASCII værdi til en anden i en fil.

CONVERT gammel ny fil

fil	navnet på den fil, hvori tegnene skal konverteres

gammel	HEX-værdien af de bytes, der skal konverteres

ny	HEX-værdien de konverterede bytes skal have efter konverteringen

Alle bytes med HEX-værdi gammel konverteres til bytes med HEX-værdi ny.

Kan bruges til at konvertere tegnsæt i en fil. F.eks. konvertering af nationale tegn.

21

|  | Bemærk, at det kun er muligt at konvertere ét tegn pr. gennemløb af filen. Hvis flere tegn skal konverteres, kan det f.eks. gøres ved at kalde CONVERT flere gange i en .BAT fil. |
| --- | --- |

Vis testfilen

Vis testfilen

i DOS DEBUG

Konverter { til æ

Vis testfil igen

C:\>TYPE TEST.TXT

Her er en fil, der indeholder et { som skulle være et æ

C:\>DEBUG TEST.TXT

-d100,13F

73D9:0100  48 65 72 20 65 72 20 65-6E 20 74 65 6B 73 74 20   Her er en tekst

73D9:0110  64 65 72 20 69 6E 64 65-68 6F 6C 64 65 72 20 65   der indeholder e

73D9:0120  74 20 7B 20 73 6F 6D 20-73 6B 75 6C 6C 65 20 76   t { som skulle v

73D9:0130  91 72 65 20 65 74 20 91-80 CF 01 81 CD 00 80 E8   .re et .........

-q

C:\>CONVERT 7B 91 TEST.TXT

CIBMAL. Convert 900914 by Eske Rahn

C:\>TYPE TEST.TXT

Her er en fil, der indeholder et æ som skulle være et æ

CURSSIZ

kommando

Sætter markørens størrelse.

22

CURSSIZ parameter

parameter	to cifre mellem 0 og 9. Første ciffer angiver øverste linie, og andet ciffer nederste linie, som markøren skal udfylde.

På visse skærme foretages en omregning af parametrene for første og sidste linie. I disse tilfælde må man prøve sig frem, for at finde netop den markørstørrelse man ønsker.

Markøren er en _

Markør fra linie

0 til 9

Markør skiftet

C:\>_

C:\>CURSSIZ 09

C:\>²

CUT

kommando

Kopierer del af en fil.

CUT fil1 fil2 +bytes

CUT fil1 fil2 -bytes

fil1	navnet på den fil, der skal kopieres fra

fil2	navnet på den fil, der skal kopieres til

+bytes	det antal bytes, der skal kopieres fra begyndelsen af filen
(+ kan udelades)

-bytes	det antal bytes, der skal springes over, resten kopieres

Kopierer del af fil1 til fil2. fil1 berøres ikke. Hvis fil2 findes i forvejen, bliver den overskrevet.

Vis testfilen

Vis den dannede fil

Vis den dannede fil C:\>TYPE TEST.FIL

XX-Her er de første 40 tegn af linien XXYY-Her er resten af linien

C:\>CUT TEST.FIL TEST2.FIL 40

C:\>TYPE TEST2.FIL

XX-Her er de første 40 tegn af linien XX

C:\>CUT TEST.FIL TEST2.FIL -40

C:\>TYPE TEST2.FIL

YY-Her er resten af linien

DDT

kommando

Disk datatransfer test.

23

DDT [drev]

drev	drevbogstav for det drev, der skal testes

Kontrollerer hvor hurtigt data overføres fra disken til hukommelsen via DOS. Resultatet vises på skærmen.

Programmet er særligt velegnet, hvis man ønsker at kontrollere, om man har konfigureret sin harddisk optimalt.

De hastigheder, der måles med DDT er afhængige af hastigheden i DOS og BIOS hvorfor den samme disk kan vise forskellige resultater i forskellige maskiner.

24

For visse AT-BUS diske, hvor det er muligt at foretage en logisk inddeling af disken, vil forskellige inddelinger give forskellige målinger med DDT. Typisk vil inddelinger med 32 eller 48 sektorer pr. spor give de bedste resultater.

Uden diskcache

Med diskcache

C:\>DDT C:

CIBMAL. Disk-Data-Transfer 920623 by Eske Rahn

Unique     Repeated  Blocksize

1324 Kb/s  2344 Kb/s 65024 b

1779 Kb/s  2351 Kb/s 32768 b

1751 Kb/s  2280 Kb/s 16384 b

1629 Kb/s  2115 Kb/s  8192 b

1443 Kb/s  1889 Kb/s  4096 b

1150 Kb/s  1577 Kb/s  2048 b

938 Kb/s  1186 Kb/s  1024 b

690 Kb/s   795 Kb/s   512 b

...

C:\>DDT C:

CIBMAL. Disk-Data-Transfer 920623 by Eske Rahn

Unique     Repeated  Blocksize

2482 Kb/s 17844 Kb/s 65024 b

1461 Kb/s 18043 Kb/s 32768 b

1991 Kb/s 15935 Kb/s 16384 b

1947 Kb/s 12882 Kb/s  8192 b

1192 Kb/s  9941 Kb/s  4096 b

1412 Kb/s  6686 Kb/s  2048 b

3520 Kb/s  3868 Kb/s  1024 b

2054 Kb/s  2126 Kb/s   512 b

DIRDAT

kommando

Viser filliste med tidstempel og status for Archive-attribut

DIRDAT sti [/s]

sti	sti hvori filer vises

/s	vis IKKE i underbiblioteker

DIRDAT giver en liste af filer, med tidsstempel og archiveattributflagstatus samt fuld sti for filer i den angivne sti, normalt også i underbiblioteker.

Denne kommando er særlig nyttig til at overvåge ændringer på en disk eller i et underbibliotek. Lav en liste før og efter, og anvend simpel filecompare.

C:\>

DIRS

kommando

Viser diskplads forbrugt i underbiblioteker

DIRS sti [/s] [/f] [/t]

sti	sti hvori størrelsen af underbiblioteker vises

/s	vis også de enkelte underbiblioteker

/f	vis også de enkelte filer

/t	vis også tidsstempler

DIRS viser den samlede diskplads som optages af filerne i et bibliotek. Diskpladsforbruget for alle filer i biblioteket samt alle filer i dettes underbiblioteker medtages. DIRS viser samme oplysninger for alle underbiblioteker i første niveau under det valgte bibliotek.

C:\>

EATCHUNK

tænd/sluk

Reserverer den største ledige UMB blok.

EATCHUNK

Kan bruge til at tvinge mindre programmer til at blive indlæst i små huller i UMB.

Når EATCHUNK kaldes igen, frigives den reserverede blok.

Når et program indlæses permanent, vil det altid forsøge at lægge sig i den største ledige blok, selv om programmet kunne være i en ledig blok, der er mindre. Dette kan forhindre, at et større program senere kan indlæses.

Hvis der er behov for at reservere den næststørste blok i stedet for den største, kan dette gøres ved at indlæse EATCHUNK i UMB.

25

Der kan forekomme problemer med EATCHUNK i forbindelse med indlæsning af netdrivere. Brug derfor ikke programmet lige før og efter indlæsning af netdrivere.

??Visning af UMB med

DOS MEM/C

Der er 24864 bytes

Aktivér EATCHUNK

Vis igen UMB med

MEM/C

Nu er der kun 320 bytes

Deaktivér EATCHUNK

Vis igen UMB med

MEM/C

Nu er der igen 24864

bytes

C:\>MEM/C

...

Total  FREE :        24864      ( 24.3K)

C:\>EATCHUNCK

CIBMAL. EatChunk 920729 by Eske Rahn

C:\>MEM/C

...

Total  FREE :          320      (  0.3K)

C:\>EATCHUNCK

C:\>MEM/C

...

Total  FREE :        24864      ( 24.3K)

ECHOERR

kommando

Viser returkoden fra det sidst kørte program.

ECHOERR [tekst]

tekst	den tekst der skal vises sammen med returkoden. Standardværdi er, at kun tallet svarende til ERRORLEVEL vises.

Hvis der i tekst er et # tegn, erstattes dette med returkoden for det sidst kørte program. Denne værdi kan ellers kun aflæses i ERRORLEVEL.

ECHOERR har den fordel fremfor ERRORLEVEL, at ECHOERR kan sende returkoden videre til en fil, som kan bearbejdes af andre programmer.

26

ECHOERR kan for nærværende kun anvendes sammen med PC DOS 3.30 us, MS DOS 5.00 US, MS DOS 6.00 US, MS DOS 6.20 US, MS win 95 US, MS win nt 3.51 US og, MS win nt 4.00 US. Denne begrænsning skyldes, at funktionen ikke er understøttet med officielle DOS kald og er implementeret forskelligt i forskellige versioner af DOS. Hvis ECHOERR anvendes med forkert DOS version, vil den blot returnere et forkert tal.

??Indtast KEYSTATE og

tryk

Gem det returnerede via ECHOERR i TEMP.FIL

C:\>KEYSTATE

C:\>ECHOERR KEYSTATE HAR SENDT # TIL ERRORLEVEL > TEMP.FIL

C:\>TYPE TEMP.FIL

KEYSTATE HAR SENDT   4 TIL ERRORLEVEL

ED

applikation

Editor.

ED [sti1] [sti2]

sti1	Den ene fil, der skal editeres.

sti2	Eventuel anden fil, der skal editeres.

Filen redigeres, og resultatet gemmes i den samme fil. Der er mulighed for at gemme i en anden fil. Desuden er der mulighed for at lave backup af den originale fil, inden programmet forlades.

ED er en hurtig editor, der ikke tager meget plads op. Programmet har alle de gængse redigeringsfaciliteter og er kendetegnet ved, at de mest anvendte funktioner som blok-funktioner er let tilgængelige via enkle funktionstast.

ED kan redigere alle filtyper inklusive .EXE filer.

For en mere udførlig forklaring af funktionerne i ED henvises til brugervejledningen.

Statuslinie ®

Statuslinien indeholder oplysninger om filnavn og placering i filen

Name: c:\TEMP.FIL                                                      Pushº00%

Denne tekstfil er indlæst i ED editoren

ENV

kommando

Lister DOS hukommelse udnyttelse.

ENV

DOS anvendelse af hukommelsen vises på skærmen. Evt. anvendelse af UMB vises også både under DOS og WINDOWS.

??Kald ENV

Overskriftslinie

CIButil INT5

CIButil PRTSCFIL

WordPerfect

DOS COMMAND.COM

C:\>ENV

segm.  length user  CIBMAL. Env 920727 by Eske Rahn

02650h 02A10h SD

05070h 00040h Command sub-segment

050C0h 000A0h <<FREE>>

05170h 000F0h INT5

05270h 000F0h PRTSCFIL

05370h 000F0h REPLACE

05470h 68400h D:\PROG\WP51\WP.EXE

6D880h 00120h COMMAND sub-segment

6D9B0h 00940h COMMAND

6E300h 00110h paramete

6E420h 00120h <<FREE>>

6E550h 31AA0h <<FREE>>

A0000h 386D0h SC

D86E0h 00120h SD

D8810h 012B0h Config!

D9AD0h 00940h Command

DA420h 00100h paramete

ERAQ

kommando

Sletteprogram, der kræver kvittering for hver fil.

ERAQ [filer]

filer	filnavn for de filer, der skal slettes.

ERAQ sletter alle filer, der passer til filer, og inden hver sletning skal brugeren kvittere for sletningen, inden den gennemføres.

Kommandoen er meget anvendelig, hvis man skal slette filer fra et stort bibliotek, hvor det er svært at overskue hvilke flervalgstegn, der skal anvendes for at vælge netop de rigtige filer.

ERAQ udfører det samme som DEL/P i DOS5.

Vis alle TEST filer

Slet blandt alle TEST

filer

Vis igen alle TEST filer

TEST1.FIL og TEST3.FIL

slettet som forventet

C:\>DIR TEST*.*

Volume in drive C has no label

Directory of C:\

TEST1    FIL         5 24-09-92   18.42

TEST2    FIL         4 24-09-92   18.42

TEST3    FIL         7 24-09-92   18.42

3 file(s)         16 bytes

2826240 bytes free

C:\>ERAQ TEST*.*

\TEST1.FIL Y

\TEST2.FIL N

\TEST3.FIL Y

C:\>DIR TEST*.*

Volume in drive C has no label

Directory of C:\

TEST2    FIL         4 24-09-92   18.42

3 file(s)          4 bytes

2826240 bytes free

ERKBD

driver

Tastaturstyringsprogram.

29

ERKBD [ + | - ]

+	angiver at tastaturprogrammet skal startes med opsætning 1

-	angiver at tastaturprogrammet skal startes med opsætning 2

Programmet kan bruges til personlig opsætning af tastaturets taster. Programmet passer til de fleste typer PC-tastatur.

Opsætning af programmet foretages med ERKSET.

Programmet kan installeres på to forskellige måder. På den ene måde er der flere opsætningsmuligheder, mens den anden bruger mindre plads i hukommelsen.

Hvis programmet er installeret i stor version, kan der defineres to forskellige opsætninger, som man kan skifte imellem under brug. I hver af disse opsætninger kan man definere funktionen af alle otte kombinationer af ,  og  på hver tast.

Man skifter til opsætning 1 ved at trykke

Man skifter til opsætning 2 ved at trykke

Hvis programmet er installeret i lille version, kan der kun defineres én opsætning, og kombinationer af ,  og  kan ikke defineres.

Programmet leveres standard med udvidet US som opsætning 1 og udvidet DK som opsætning 2.

40

|  | Når ERKSET er installeret vil det være muligt at gå til DOS fra et program ved at trykke . Dette kan i mange tilfælde bruges i stedet for hvis et program låser. Det er ikke alle programmer der kan forlades på denne måde. Derfor skal man normalt genstarte maskinen kort tid efter man har brugt . Man kan normalt godt bruge almindelige DOS kommandoer som f.eks COPY inden man genstarter maskinen. Andre programmer vil også se ud som om de virker normalt, men der kan opstå alvorlige problemer senere. |
| --- | --- |

Indlæs ERKBD første

gang

Foretag f.eks. ændringer

i ERKSET

Indlæs ERKBD igen

C:\>ERKBD

Load of CIBMAL. Multi-Keyboard driver 921014 by Eske Rahn. Setup with ERKset.

C:\>ERKSET

...

C:\>ERKBD

Re-load of CIBMAL. Multi-Keyboard driver 921014 by Eske Rahn. Setup with ERKset.

ERKSET

applikation

Opsætning af ERKBD tastaturstyringsprogram.

50

ERKSET

Programmet har indtastningsfaciliteter til styring af alle parametre til tastaturstyringsprogrammet ERKBD.

Man ændrer funktionen af en tast ved at bevæge markøren hen til tasten med piletasterne, trykke på  og derefter trykke på den tast der skal erstatte funktionen. Man kan skifte funktionstaststatus med  og .

For en udførlig beskrivelse af programmet henvises til brugervejledningen.

Start ERKSET

C:\>ERKSET

Tastaturdel

Statusdel

ÚÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÒÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÒÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ¿   ÚÄÄÄ¿

³   ³   ³ ; ³ < ³ = ³ > º ? ³ @ ³ A ³ B º C ³ D ³ à ³ å ³   ³   ³  >ENHANCED<

ÀÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÐÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÐÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÙ

(E)nhanced-type Keyboard-layout. Change : (A)T- or

ÚÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿  ÚNumÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ¿

³ < ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³ 5 ³ 6 ³ 7 ³ 8 ³ 9 ³ 0 ³ + ³ ' ³   _   ³  ³   ³ / ³ * ³ - ³

ÃÄÄÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÄÄÄÄ´  ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´

³     ³ q ³ w ³ e ³ r ³ t ³ y ³ u ³ i ³ o ³ p ³ å ³ " ³     ³  ³ G ³ H ³ I ³ + ³

ÃÄÄÄÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁÂÄÄÁ¿    ³  ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´   ³

³Caps  ³ a ³ s ³ d ³ f ³ g ³ h ³ j ³ k ³ l ³ æ ³ ø ³ ' ³    ³  ³ K ³ L ³ M ³   ³

ÃÄÄÄÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄ´  ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÙ

³Shif³ < ³ z ³ x ³ c ³ v ³ b ³ n ³ m ³ , ³ . ³ - ³Shift     ³  ³ O ³ P ³ Q ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÁÂÄÄÁÄÂÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÂÁÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´  ÃÄÄÄÁÄÄÄÅÄÄÄ´

³Ctrl³    ³Alt ³                            ³AltG³    ³Ctrl ³  ³   R   ³ S ³

ÀÄÄÄÄÙ    ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ    ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÙ

PgUp/PgDn = change Alt/Ctrl/Shift status,   + ='Alt+'-set,  - ='Alt-'-set

F1 = HELP , ×ÄÙ=set key, BS=hide key

HEX= 1B   ESC=Exit

NOT func-key when below is pressed  ³ swap Shift if below is toggled on

None  Shft  Ctrl  Alt  ³ Scro  Num   Caps  Ins

Change with :   1     2     3     4   ³  5     6     7     8

ERSHELL

kommando

Flytter COMMAND.COM til UMB.

SHELL=[sti]ERSHELL.COM dossti parametre

sti	sti, der peger dertil, hvor ERSHELL findes

dossti	sti, der peger på den COMMAND.COM, man vil indlæse

parametre	de parametre man skal sende videre til COMMAND.COM

Under standard DOS5 er det ikke muligt at flytte COMMAND.COM og alle dens data som FILES, BUFFERS og lign. til UMB. ERSHELL muliggør dette.

ERSHELL efterlader 4 files i LOW-MEMORY af hensyn til WINDOWS 3.0 og netværk.

54

ERSHELL kræver STACKS=0,0 i CONFIG.SYS

C:\>_

EURODATE

tænd/sluk

Tvinger dato til europæisk format.

EURODATE

Når EURODATE er aktiv, sørger den for, at datoer behandles i europæisk format uafhængigt af COUNTRYCODE.

Programmet er velegnet til at omgå fejlagtig datohåndtering i applikationer.

C:\>_

FADE256

kommando

Dæmper langsomt lysstyrken på en VGA skærm.

55

FADE256

Dæmper lysstyrken ved at skrue langsomt ned for farverne.

Kan f.eks. annulleres med CLR kommandoen.

C:\>_

FASTLOAD

driver

Kopierer EGA/VGA BIOS til DOS hukommelse.

56

FASTLOAD

Bruges, hvis maskinen ikke kan lave BIOS-SHADOW, og man har en EGA eller VGA skærm med langsom tilgang til BIOS-ROM. Gør skærmopdateringer hurtigere.

Hvis man har et hukommelsesstyringsprogram eller lignende, der flytter BIOS-ROM væk fra adresse C000:0000, kan FASTLOAD ikke anvendes.

FASTLOAD er som oftest kun relevant ved ældre maskintyper.

57

Skal indlæses før drivere der omdirigerer pegere til VIDEO BIOS. Et sådant program kunne f.eks. være VDK.

C:\>_

FEQ

kommando

Sammenligner to filer, dato og indhold.

FEQ [/t] fil1 fil2

fil1, fil2	filer der skal sammenlignes

/t	sammenlign kun tidsstempler

Sammenligner to filer. Filerne sammenlignes som tekststrenge, hvis de er ens sammenlignes tidsstemplerne. Resultattet afleveres I ERRORLEVEL, Der kan returneres fem værdier.

0	filerne er ens

100	filerne har ens indhold men fil1 er ældst

101	filerne har ens indhold men fil1 er yngst

200	fil1 er mindre end fil2, set som tekststrenge

201	fil1 er større end fil2, set som tekststrenge

C:\>

FILES

kommando

Viser antal fri filehandles.

FILES

Returnerer hvor mange ubrugte DOS filehandles der er til rådighed..

C:\>Files

39 Filehandle-entries free

C:\>

FILTIM

kommando

Antal timeticks for at læse en fil.

FILTIM [fil]

fil	fil der skal læses

Returnerer, i ERRORLEVEL, hvor mange timeticks det tager at læse den angivne fil. der går cirka 18.2 timeticks på et sekund. Hvis det tager over 255 timeticks, returneres 255.

Kan anvendes i netværk til at se om et drev eller en server er belastet. Særlig anvendelig til load-balancing hvor man kun kører en kørsel ved login hos en bruger, når den pågældende server ikke er for belastet, ellers ventes til næste gang, og/eller der køres fra en anden server.

Læs z:testfil

kør kun hvis det ikke tog

over cirka to sekunderC:\>FILTIM z:testfil

C:\>if NOT errorlevel 36 call q:update.bat

FM

kommando

FileManage. Søg, Søg/Erstat i filer og sletning af filer og underbiblioteker.

FM [sti | sti-filer] [/?][/k] [/p] [/t] [/f] [/c] [/s] ["søgetekst"] ["erstattekst"]

sti	sti, der skal gennemløbes. Standardværdi er nuværende bibliotek.

sti-filer	navnet på fil(er), der skal gennemsøges.

søgetekst	den tekst, der skal findes.
Hvis udeladt, vil der blive spurgt om filen/filerne ønskes slettet.

erstattekst	tekst, der skal erstates med, skal være samme længde som søgetekst.

/?	vis hjælp på skærmen

/k	slet de angivne filer/underbiblioteker, der vil blive spurgt om disse ønskes slettet.

/p	vis position som BYTE-nummer for fundne tekster.

/t	undertryk visning af tekst omkring den fundne tekst

/f	vis kun første forekomst for hver fil

/c	store og små bogstaver opfattes som ens

/s	gennemsøg alle underbiblioteker

Hvis en /-parameter angives 2 gange, ophæves denne. Kan anvendes, hvis man bruger en .BAT fil til at kalde FM med en fast parameteropsætning og ønsker at ophæve denne.

De valgte filer gennemsøges for den indtastede søgetekst.

58

|  | /c parameteren virker for alle de tegn, der i CODEPAGE 865 er defineret som både store og små bogstaver, som f.eks. é og É. |
| --- | --- |

C:\>_

FORCECP

tænd/sluk

Svarer på forespørgsler om CODEPAGE.

FORCECP [codepage nummer]

Hvis et program spørger DOS hvilken CODEPAGE, der er aktiv, vil FORCECP svare med codepage nummer. Standardværdi 865.

Kan anvendes til at omgå problemer med programmer, der forventer en specifik CODEPAGE, som ikke anvendes.

C:\>FORCECP 852

C:\>ACTIVECP AKTIV CODEPAGE ER #

AKTIV CODEPAGE ER 852

C:\>FORCECP

C:\>ACTIVECP -*#*-

-*865*-

FREE

kommando

Angiver mængden af fri hukommelse i DOS.

FREE

På skærmen vises mængden af fri LOW-DOS hukommelse. Hvis FREE indlæses i UMB, vil det angive mængden af fri hukommelse i UMB.

Efter kald af FREE kan antallet af frie 4 Kb blokke aflæses i

ERRORLEVEL.

Der er 631568 ledige

bytes i LOW-DOS

Der er 24240 ledige

bytes i UMB

C:\>FREE

631568 bytes free. CIBMAL. 920725 by Eske Rahn

C:\>LOADHIGH FREE

24240 bytes free. CIBMAL. 920725 by Eske Rahn

GETANSEN

kommando

Aflæs tast og returner i ERRORLEVEL.

59

GETANSEN

Afventer tastetryk og returnerer koden for tasten i ERRORLEVEL. Kan anvendes i .BAT filer til indlæsning fra tastatur.

C:\>_

GETKEYMO

kommando

Aflæs musseknap eller tast og returner kode i ERRORLEVEL.

60

GETKEYMO

Afventer tastetryk eller tryk på musseknap. Koden returneres i ERRORLEVEL. Kan anvendes i .BAT filer til indlæsning fra tastatur.

GETKEYMO virker kun sammen med en MOUSE SYSTEM MOUSE kompatibel mus. Det er ikke nødvendigt at anvende en DRIVER til musen.

For musseknapper returneres følgende:

Højre	1

Midterste	2

Venstre	4

Hvis flere musseknapper er aktiverede samtidigt, returneres summen af disse værdier.

C:\>_

GOTITSEN

kommando

Returnerer ASCII værdien for et tegn i ERRORLEVEL.

61

GOTITSEN tegn

ASCII værdien for tegnet tegn returneres i ERRORLEVEL.

GOTITSEN kan bruges til det samme som SETERROR.

C:\>_

HDIM_C2D

kommando

Laver BIOS imagekopi af primær harddisk til sekundær.

62

HDIM_C2D

Laver kopi af harddisk 0 til harddisk 1 (typisk C til D).

Anvendes med ekstrem forsigtighed. Diskene bør være ens logisk oppygget, dog kan modtager disk være større.

C:\>_

HDIM_D2C

kommando

Laver BIOS imagekopi af sekunær til primær harddisk.

63

HDIM_D2C

Laver kopi af harddisk 1 til harddisk 0 (typisk D til C).

Anvendes med ekstrem forsigtighed. Diskene bør være ens logisk oppygget, dog kan modtager disk være større..

C:\>_

INSTHI

kommando

Omdirigerer programindlæsninger til UMB i DOS5.

INSTHI [ + | - ]

+	aktiverer automatisk UMB indlæsning

-	afbryder automatisk UMB indlæsning

Hvis der ikke angives parameter, afbrydes automatisk UMB indlæsning.

Tvinger de følgende programindlæsninger til UMB. Hvis der ikke er plads til programmerne i UMB, indlæses de i LOW-DOS hukommelse.

INSTHI er særlig anvendelig sammen med INSTALL= i CONFIG.SYS filen.

C:\>TYPE CONFIG.SYS

...

INSTALL=C:\CIBUTIL\INSTHI.COM +

INSTALL=C:\CIBUTIL\ERKBD.COM

INSTALL=C:\CIBUTIL\INSTHI.COM -

...

Ovenfor vises udsnit af en CONFIG.SYS fil hvor INSTHI udnyttes. Det er ikke muligt at indlæse programmer i UMB fra CONFIG.SYS med almindelige DOS kommandoer. Det kan ellers kun lade sig gøre hvis programmet er en DEVICE DRIVER. (ERKBD kan, og bør, indlæses som en DEVICE DRIVER da den derved fylder mindre)

INT16

kommando

Vis SCANCODE og KEYCODE for én tast.

64

INT16

Afventer, at man trykker på en tast. SCANCODE og KEYCODE vises derefter som 4 hexadecimale cifre. De første 2 cifre er SCANCODE for tasten, mens de sidste 2 er KEYCODE for tasten.

Disse koder kan f.eks. anvendes i forbindelse med TOKEYBUF eller ERKSET.

De koder, der vises, kan variere fra maskine til maskine, idet de er afhængige af BIOS eller eventuelt tastaturstyringsprogram som f.eks. ERKDB eller KEYB.

Tryk

Tryk

C:\>INT16

3F00

C:\>INT16

2247

INT3

kommando

Start eventuel resident debugger f.eks. ERD.

INT3

Udfører et BREAKPOINT INTERRUPT.

Programmet kan anvendes til at starte en permanent installeret debugger.

C:\>_

INT5

driver

Printscreen uden blanktegn.

INT5

Kopierer indholdet af skærmen til printeren uden at sende efterstillede blanktegn, som den almindelige BIOS-PrtSc gør. Det gør INT5 særlig anvendelig til brugere, der har en gammel matrix printer, hvor det tager tid at fortolke de mange blanktegn.

C:\>_

INT9

kommando

Viser de koder der returneres fra tastaturet.

67

INT9

Hver gang der trykkes på en tast vises MAKECODE for tasten. Når en test slettes vises BREAKCODE for tasten. Koderne vises i HEX-format.

Programmet afsluttes ved at nedtrykke  og slippe den igen. Inden programmet afsluttes vises koderne for .

70

INT9 kræver mindst en 80186 CPU.

Tryk

C:\>INT9

CIBMAL. Int 9 viewer 920913 by Eske Rahn

Codes returned from keyboardcontroller. Use on 186 og higher only

Press and release the F1-key to exit

3F  BF  22  A2  3B  BB

KEYINSTR

kommando, semipermanent

Send en række tastetryk.

74

KEYINSTR tastesekvens

tastesekvens	Det der skal tastes, kan indeholde en række specialkoder:

§	vent 
@xx	asciiværdi, fx @0D for Enter 
!xx	asciiværdi for functionstast, fx @3B fo F1 
&xxyy	tast med angivet scanværdi og asciiværdi. se INT16

Tastesekvensen kan indeholder over de seksten tegn standard keyboardbufferen tillader.

Programmet vil ligge permanent, indtil alle taster er sendt, derefter vil det fjerne sig selv.

Kan bruges I en .BAT fil til at besvare spørgsmål et efterfølgende program stiller

C:\>_

KEYPRESS

kommando

Undersøger, om der er trykket på en tast.

75

KEYPRESS

KEYPRESS returnerer koden for tasten i ERRORLEVEL.

Hvis der ikke har været trykket på en tast, returneres 0.

C:\>_

KEYSTATE

kommando

Giver status for , , .

79

KEYSTATE

I ERRORLEVEL returneres et tal, der er en sum af følgende:

(venstre)	1

(højre)	2

4

8

Hvis man f.eks. er interesseret i at vide, om begge  er trykket ned, skal man altså kontrollere om ERRORLEVEL indeholder 1+2=3 efter kaldet af KEYSTATE.

Indtast KEYSTATE og tryk

Vis det returnerede med ECHOERR

C:\>KEYSTATE

C:\>ECHOERR KEYSTATE HAR SENDT # TIL ERRORLEVEL

KEYSTATE HAR SENDT   4 TIL ERRORLEVEL

KILLBLK

| kommando | Sletter et antal linier over markøren. |
| --- | --- |

87

DEVICE=KILLBLK.COM [=] sletteangivelse

eller

KILLBLK [=]sletteangivelse

sletteangivelse	navn på fil, der indeholder sammenligningsmaske til skærmdel, der skal slettes. Eller antal liner der skal slettes (decimalt)

=	markerer, at alle linier i filen sletteangivelse skal forekomme

sletteangivelse indeholder en eller flere linier tekst, som sammenlignes med indholdet af linierne på skærmen lige over markøren. Hvis tekstlinierne passer, slettes linierne.

Hvis der i en linie i filen er anvendt ?, vil alle tegn blive accepteret på denne position.

Hvis = parameterne ikke er angivet gælder, at linier med * i første position kan forekomme, mens linier med = i første position skal forekomme, ellers skal linien forekomme. Programmet returnerer en værdi i ERRORLEVEL:

5	manglende parameter

4	kan ikke finde filen sletteangivelse

3 kan ikke læse filen sletteangivelse

2	filen er for stor til det, der er på skærmen

1	filen passer ikke med skærmbilledet

0 filen passer med skærmbilledet, blok slettet

88

KILLBLK kan kun anvendes i 80 tegn-modus.

Hvis søgestrengen er kortere end 80 tegn forventes resten af linien at være tom. Blanktegn i søgestrengen passer til både blanktegn og tegn med ASCII værdi 0.

C:\>_

LCMD

tænd/sluk

DOS kommandolinie indtastningsbuffer.

89

LCMD [ciffer]

ciffer	angiver minimumslængden for indtastede kommandoer, der skal gemmes. Standardværdi 3.

Gemmer de sidste kommandolinier, der har været indtastet til COMMAND.COM. Det er muligt at genkalde en gammel linie og udføre den igen efter eventuel redigering.

Funktionstaster

skift til foregående kommandolinie

skift til næste kommandolinie

slet alle gemte kommandolinier

slet den kommandolinie, der vises

skifter til første linie

skifter til sidste linie

hopper et ord til venstre

hopper et ord til højre

hopper til starten af linien

hopper til enden af linien

flytter 1 tegn til venstre

flytter 1 tegn til højre

sletter tegnet til venstre for markøren

sletter det tegn, markøren peger på

skifter mellem indsæt og overskriv modus

sletter til begyndelsen af linien

sletter til slutningen af linien

C:\>_

LPTRERO

tænd/sluk

Omdirigering af printerudgange.

113

LPTRERO

Når LPTRERO er indlæst kan standard printeren PRN omdirigeres mellem forskellige LPT-udgange. Ved at sende **LPT2 til PRN omdirigeres fremtidigt output til LPT2. Ved at sende **LPT1 til PRN omdirigeres fremtidigt output til LPT1.

Kommandoen er særligt velegnet til brug sammen med programmer, der ellers kun understøtter én printer. Med LPTRERO kan alle programmer udnytte op til fire printerudgange.

Kan f.eks. anvendes til at vælge mellem printere med forskelligt papir. Man kan f.eks. have brevpapir i den ene og hvidt papir i den anden. Man kan altså skifte papir midt i et dokument. Denne facilitet er normalt ikke indbygget i tekstbehandlingsprogrammer.

C:\>_

LPTSWAP

kommando

Bytter om på to printerudgange.

114

LPTSWAP port1 port2

port1	ciffer mellem 1 og 4, der angiver en printerudgang

port2	ciffer mellem 1 og 4, der angiver en printerudgang

Bytter om på printerudgangene LPTport1 og LPTport2.

LPTSWAP kan bruges til logisk ombytning af to printere. Er særligt velegnet til programmer, hvor det er besværligt eller umuligt at vælge printerudgang.

C:\>_

MODEGET

kommando

Aflæser skærmmodus.

115

MODEGET

Aflæser aktuelt skærmmodus og returnerer tallet til ERRORLEVEL.

C:\>_

MODESET

kommando

Ændrer skærmmodus.

116

MODESET hexbyte

hexbyte	hexadecimal byte, der angiver den ønskede skærmmodus.

De tilladte værdier for hexbyte afhænger af det skærmkort, maskinen er udstyret med.

C:\>_

MOVE

kommando

Flytning af filer fra et indeks til et andet.

MOVE filer sti

filer	navn på filer, der skal flyttes

sti	det bibliotek, der flyttes til

Filerne flyttes fra nuværende bibliotek til sti. Inkluderet i nyere dosversioner.

??

C:\>DIR

DIR BAKS

MOVE *.BAK BAKS

DIR

DIR BAKS

MSG

kommando

Viser en besked på skærmen.

117

MSG tekstlinie

Viser tekstlinie på skærmen i en ramme.

C:\>_

NOBLANK

tænd/sluk

Forhindrer udskrivning af tomme linier på skærmen.

118

NOBLANK

Når NOBLANK er tilsluttet, vil den forhindre programmer i at udskrive tomme linier på skærmen.

Programmer som skriver direkte til skærmen uden om DOS/BIOS, eller flytter markøren under skrivning til skærmen, vil ikke fungere korrekt sammen med NOBLANK.

Særlig anvendelig sammen med DOS REPLACE og DOS COMP hvor man kan miste overblikket på grund af de mange tomme linier. Man får simpelthen mere information samlet på ét billede.

Vis TEMP.FIL

Den indeholder blanke

linier

Tilslut NOBLANK

Vis TEMP.FIL igen

De tomme linier kommer

ikke ud på skærmen

C:\>TYPE TEMP.FIL

HER ER EN FIL

DER VAR TO TOMME LINIER

HER SLUTTER FILEN

C:\>NOBLANK

CIBMAL. NoBlank  920723 Eske Rahn

C:\>TYPE TEMP.FIL

HER ER EN FIL

DER VAR TO TOMME LINIER

HER SLUTTER FILEN

C:\>NOBLANK

NONUM

kommando

Slår  fra.

120

NONUM

På tastaturer med separat taldel er standarden, at  er tændt efter opstart. NONUM slår  fra og kan f.eks. bruges i

AUTOEXEC.BAT.

123

Hvis ERKBD anvendes som tastaturstyringsprogram, kan denne facilitet vælges med ERKSET.

C:\>_

NOSNR

kommando

Fjerner DOS5 serienummer fra diske og disketter.

NOSNR drev

drev	det drev, der skal have fjernet DOS5 serienummer

I DOS5 mærkes disketter og diske med en kode, der er dannet ud fra dato og tid. Dette kaldes i DOS5 terminologi for et serienummer, men der er ikke tale om et egentligt serienummer, som det kunne være ulovligt at fjerne.

NOSNR fjerner dette serienummer fra diskette eller harddisk.

Serienummer kan være generende, når det optræder på skærmen ved DIR og CHKDSK.

C:\>_

OLDER

kommando

Sammenligner to filers datomærkning.

OLDER fil1 fil2

fil1	første fil

fil2	anden fil

Programmet sammenligner datomærkningen af de to filer og returnerer følgende i ERRORLEVEL:

255	hvis fil1 er ældre end fil2 eller i fejlsituationer som f.eks. manglende eller forkerte parametre

128	hvis fil1 og fil2 er lige gamle

0	hvis fil2 er ældre end fil1

Er LOG ældre end LASTLOG ?

Ja - hop ud

Udskriv LOG

Gem LOG som LASTLOG

Slet LOG

C:\>TYPE PRLOG.BAT

OLDER LOG LASTLOG

IF ERRORLEVEL 128 GOTO OK

COPY LOG PRN

COPY LOG LASTLOG

DEL LOG

:OK

PARK

kommando

Parkerer harddiskens hoveder længst væk fra BOOTSPOR.

124

PARK

Harddiskens hoveder flyttes til det sted på disken, hvor de kan gøre mindst skade under transport.

PARK er anvendelig til ældre harddisktyper, der ikke har automatisk parkering af hovederne.

125

|  | PARK låser maskinen når hovederne er parkerede. Dette gøres for at sikre, at ingen programmer vil være i stand til at flytte hovederne tilbage over diskens dataområder igen. Dette betyder bl.a. at man ikke kan genstarte maskinen med . |
| --- | --- |

C:\>PARK

CIBMAL. Park  890418 by Eske Rahn

Drive C is parked. System is halted, you may turn power off . . .

PDK

tænd/sluk

Konverterer æ,ø, og å til HP eller ISO koder.

129

PDK [s] [1] [2] [3] [4] [h]

s	hvis s angives som parameter, konverteres på serielle porte (COM1-COM4), ellers konverteres på parallelle porte (LPT1-LPT4)

1	konvertering på port 1

2	konvertering på port 2

3	konvertering på port 3

4	konvertering på port 4

i	hvis i angives, konverteres der til ISO tegnsæt ellers konverteres der til HP tegnsæt

Hvis der ikke angives portnummer, konverteres alle porte (1-4).

C:\>_

PREFORMA

kommando

Preformaterer en harddisk.

130

PREFORMA drev

drev	drevbetegnelse for den fysiske harddisk, der skal formateres.

Preformaterer drev harddisken. Alle oplysninger slettes fra disken. drev kan kun være C: eller D:

Programmet kræver en bekræftelse fra brugeren.

Da programmet formaterer gennem BIOS, er det ikke sikkert, at man kan formatere alle harddiske med denne kommando. F.eks. vil man normalt ikke kunne formatere diske med SCSI eller AT-BUS interface.

Programmet udregner automatisk den bedste INTERLEAVE faktor under formateringen.

131

|  | Forespørg hos hardware leverandøren, hvis der er tvivl om, hvorvidt harddisken må formateres med PREFORMA. |
| --- | --- |

132

PREFORMA kræver en AT-BIOS i maskinen.

C:\>PREFORMA C:

CIBMAL. Preformat 881007 by Eske Rahn

Are you sure you want to

ÛÛÛÜ  ÛÛÛÜ  ÛÛÛÛ      ÛÛÛÛ  ÜÛÛÜ  ÛÛÛÜ  ÛÜ ÜÛ  ÜÛÛÜ  ÛÛÛÛÛ

Û  Û  Û  Û  Û         Û     Û  Û  Û  Û  ÛßÛßÛ  Û  Û    Û

ÛÛÛß  ÛÛÛß  ÛÛÛ   ÛÛ  ÛÛÛ   Û  Û  ÛÛÛß  Û   Û  ÛÛÛÛ    Û

Û     Û ÛÜ  Û         Û     Û  Û  Û ÛÜ  Û   Û  Û  Û    Û

Û     Û  Û  ÛÛÛÛ      Û     ßÛÛß  Û  Û  Û   Û  Û  Û    Û

ÜÛÛÛÛÛÛÜ

ÛÛß    ßÛÝ    ÛÛ

ÛÛ

ÛÛ

ÛÛÜ    ÜÛÝ    ÛÛ

ßÛÛÛÛÛÛß

Formating   936 Cylinders,    32 Sectors,    16 Heads

Accept with "Yes<cr>" or quit :

PREVSN

tænd/sluk

Forhindrer DOS5 i at skrive serienummer.

PREVSN

Programmet forhindrer, at DOS5 kan skrive serienummer på harddiske og disketter.

I DOS5 mærkes disketter og diske med en kode, der er dannet ud fra dato og tid. Dette kaldes i DOS5 terminologi for et serienummer, men der er ikke tale om et egentligt serienummer, som det kunne være ulovligt at fjerne.

Serienummer kan være generende, når det optræder på skærmen ved DIR og CHKDSK.

C:\>PREVSN

CIBMAL. PreventSN  920821 by Eske Rahn

C:\>FORMAT A:

...

C:\>PREVSN

PRTSCFIL

tænd/sluk

Omdirigerer  til fil.

134

PRTSCFIL [fil]

fil	navnet på den fil, hvori skærmkopierne skal gemmes. Standardværdi \PRTSCFIL.TXT

Efter indlæsning vil programmet fange  og omdirigere til fil.

Mellem hvert skærmbillede gemmes en FORMFEED kode.

C:\>_

PRWAIT

tænd/sluk

Hjælpeprogram til printerdeling.

136

PRWAIT

PRWAIT sørger for, at der prøves flere gange end normalt, inden der meldes printerfejl. Særlig anvendelig ved printerdeling, enten via en printerbox eller via lokalnet.

Efter eventuel PRINT SCREEN sendes en FORMFEED kode til printeren. Dette sikrer, at man ikke får blandet skærmudskrifter sammen med normale udskrifter, som ved printerdeling kan komme fra andre brugere.

Kan være anvendelig i situationer, hvor der reageres meget hurtigt på printerfejl. PRINT SCREEN er et eksempel på dette.

C:\>_

RANDOM

applikation

Harddisk læse- og søgetest.

137

RANDOM

Når RANDOM startes, spørges hvilken type test, der skal udføres og på hvilket drev, testen skal udføres. Der kan vælges imellem læse- og søgetest.

Først udføres der en tom test, der undersøger, hvor meget tid i de følgende tests, der ikke forbruges af diskaktiviteter.

Derefter testes, hvor længe disken er om at udføre den valgte test ved skift mellem cylinder 0 og 1.

Endelig udføres et antal læse eller søge operationer på tilfældigt valgte cylindre.

Tallene kan være forkerte på diske, hvor BIOS ikke har de fysiske parametre til disken. På nogle harddiske er de logiske cylindre ikke identiske med de fysiske cylindre. Dette er ofte tilfældet for AT-BUS harddiske.

C:\>_

READALL

kommando

Læser alle sektorer på en disk.

138

READALL

Kan anvendes til at måle harddiskens ydelse i tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre med DDT.

Programmet læser alle sektorer på C:.

READALL viser hvor langt den er kommet ved at vise en * på skærmen pr. læst cylinder.

139

|  | Processen kan tage meget lang tid, op til flere sekunder pr. Mb på langsomme systemer. Hvis processen fejlagtig startes og skal afbrydes, gøres dette med eller ved at trykke på RESET knappen, hvis maskinen har en sådan. Programmet kan dog også afsluttes med hvis ERKBD er indlæst. |
| --- | --- |

146

Sluk aldrig en maskine, når den arbejder på harddisk. Det kan medføre ødelæggelse af harddisk og resten af maskinen i meget ekstreme tilfælde.

C:\>_

REFORM

applikation

Omformaterer harddisken.

147

REFORM

Formaterer harddisken uden at ødelægge informationen på denne. Kan anvendes, hvis preformateringen af en eller anden grund er ødelagt eller hvis men vil have justeret INTERLEAVE faktor.

Programmet kan desuden udføre læsetest og destruktiv preformatering af harddisken, hvis det ønskes.

Når programmet startes, spørger det brugeren hvilken disk, der skal anvendes, og eventuelt hvilken del. Brugeren skal derefter kvittere for at starte processen.

148

|  | Forespørg hos hardware-leverandøren, hvis der er tvivl om, hvorvidt harddisken må formateres med REFORM. |
| --- | --- |

149

Læsetest kan udføres på alle maskintyper, mens reformatering og preformatering kun kan udføres på maskiner med en AT-BIOS.

C:\>_

RENA

kommando

Rename filer og biblioteker.

RENA [bibliotek1] [bibliotek2]

eller

RENA [stifil1] [stifil2]

bibliotek1	navnet på det bibliotek, der skal have nyt navn. Der må ikke angives sti i forbindelse med biblioteksnavnet.

bibliotek2	det nye biblioteksnavn. Der må ikke angives sti i forbindelse med biblioteksnavnet.

sti-fil1	navnet på den fil, der skal have nyt navn

sti-fil2	det nye fil

Anvendes til omnavngivning af filer og indeks. Ved omnavngivning flyttes data ikke fysisk på disken.

C:\>_

REZAT

kommando

Opdaterer indholdet af CMOS hukommelsen.

REZAT

Skal være initialiseret med REZATINI. Når REZAT køres, opdateres de første 64 bytes af CMOS hukommelsen til det indhold den havde, da

REZATINI blev kørt.

Programmet anvendes på maskiner, hvor der er problemer med at bruge den fulde version REZUP.

C:\>_

REZATINI

kommando

Initialiserer REZAT programmet.

REZATINI

Gemmer indholdet fra CMOS hukommelsen til senere brug i REZAT.

C:\>_

REZUP

kommando

Opdaterer indholdet af CMOS hukommelsen.

REZUP

Skal være initialiseret med REZUPINI. Når REZUP køres, opdateres indholdet af CMOS hukommelsen til det indhold, den havde, da REZUPINI blev kørt.

C:\>_

REZUPINI

kommando

Initialiserer REZUP programmet.

REZUPINI

Gemmer indholdet af CMOS hukommelsen til senere brug i REZUP.

C:\>_

ROMPRTSC

kommando

Overdrager PRINT SCREEN funktionen til skærmkortets BIOS.

150

ROMPRTSC

??Programmet overdrager udførelse af PRINT SCREEN til skærmkortets BIOS. På denne måde vil det normalt være muligt at lave PRINT SCREEN når skærmen er sat op til at arbejde i et tekstmodus. Dog kræves det, at skærmkortet er udstyret med denne facilitet.

151

Programmet virker kun sammen med EGA eller VGA skærm.

C:\>_

SAMEDATE

kommando

Kopierer dato og tid fra én fil til en anden.

SAMEDATE fil1 fil2

fil1	den fil, hvorfra dato og tid skal kopieres

fil2	den fil, hvortil dato og tid skal kopieres

SAMEDATE læser dato og tidsmarkeringen for fil1 og giver fil2 samme dato og tidsmarkering.

C:\>_

SCOMMAND

kommando

Gemmer skærmindhold og kalder COMMAND.COM.

SCOMMAND [parametre]

parametre	de eventuelle parametre der skal sendes til COMMAND.COM.

Kalder en ny kopi af COMMAND.COM gennem COMSPEC.

SCOMMAND gemmer skærmindhold og skriver dette tilbage på skærmen ved afslutning.

152

Kommandoen virker kun for skærme med 80 kolonner og 25 linier.

C:\>_

SETERROR

kommando

Sætter værdien af ERRORLEVEL.

SETERROR hexbyte

Sætter værdien af ERRORLEVEL til hexbyte der skal indeholde et 2 cifret tal i HEX-format. Kan bruges på samme måde som GOTITSEN.

C:\>_

SHOWBMP

kommando

Vis en .BMP fil på VGA skærm.

153

SHOWBMP fil

fil	navnet på en fil i .BMP format

Filen læses og vises på en VGA skærm.

154

Kræver en VGA adaptor med TSENG 4000 CHIP.

C:\>SHOWBMP BUTFLY.BMP

155

SHWB1024

kommando

Vis en .BMP fil på 1024x768 VGA skærm.

156

SHWB1024 fil

fil	navnet på en fil i .BMP format

Filen læses og vises på en VGA skærm.

157

|  | Kræver en VGA adaptor med TSENG 4000 CHIP. |
| --- | --- |

C:\>_

SKIPNXT

kommando

Overspringer næste linier i CONFIG.SYS

DEVICE=SKIPNXT.SYS [+|-]taster [antal]

taster	decimalt tal, der angiver hvilken tastkombination der skal kontrolleres for

+	udfør de næste antal linier hvis den valgte kombination er nedtrykket

-	spring de næste antal linier over hvis den valgte kombination er nedtrykket

antal	det antal linier i CONFIG.SYS, der skal berøres af SKIPNXT. Hvis antal ikke angives, berøres 1 linie.

Hvis betingelsen er opfyldt, ignoreres kommandoen i den næste linie i CONFIG.SYS

Tasterne tildeles følgende værdier:

(venstre)	1

(højre)	2

4

8

Hvis man vil have SKIPNXT til at aktivere ved , skal man kalde SKIPNXT med 4+8 = 12.

C:\>_

STAT

kommando

Viser drev, printer, seriel og coprocessor oversigt.

STAT

Oversigt over drev, printer, serielle kanaler og eventuel coprocessor vises på skærmen.

C:\>STAT

CIBMAL. Stat 880117 by Eske Rahn

1 Floppy drive(s) installed

1 Coprocessor installed

1 Parallel port(s) installed

1 Serial port(s) installed

TAGBYUSE

driver

Ændrer filattributter for alle filer, der bruges.

TAGBYUSE [+S | -S] [+R | -R] [+H | -H] [+A | -A]

+S	sæt SYSTEM flaget for filen

-S	slet SYSTEM flaget for filen

+R	sæt READONLY flaget for filen

-R	slet READONLY flaget for filen

+H	sæt HIDDEN flaget for filen

-H	slet HIDDEN flaget for filen

+A	sæt ARCHIVE flaget for filen

-A	slet ARCHIVE flaget for filen

TAGBYUSE opfanger åbning af såvel data- som programfiler.

Programmet anvendes til at overvåge hvilke filer, der benyttes. Man kan f.eks. med DOS kommandoen ATTRIB sætte READONLY flaget for alle filer, der ønskes overvåget, og indlæse TAGBYUSE med parameter -R. Efter en hvis tid kontrolleres, om der er filer, der stadig har READONLY flaget sat. Hvis det er tilfældet, er det ikke sandsynligt, at man har brug for disse filer. Derfor kan de flyttes til et andet bibliotek for eventuel senere sletning.

C:\>_

TOKEYBUF

kommando

Send tasteanslag til tastaturbufferen.

164

TOKEYBUF taster

taster	den sekvens af tasteanslag, der skal sendes til tastaturbufferen

Sender en serie af tasteanslag til tastaturbufferen. Der kan ikke sendes mere end de 15 tegn, som den almindelige DOS tastaturbuffer tillader.

Der kan indtastes almindelige tegn, funktionstaster og taster inklusive SCANCODE.

Der kan sendes almindelige tegn ved at skrive dem direkte, funktionstaster ved at angive deres hex-værdi foranstillet !, funktionstaster med SCANCODE ved at angive SCANCODE og KEYCODE foranstillet & og endelig enhver ASCII værdi ved at skrive dens hex-værdi foranstillet @.

TOKEYBUF abG@0D!3B&011B vil sende bogstaverne abG efterfulgt af  efterfulgt af  og  med SCANCODE 01 til tastaturbufferen.

&-indtastningsformatet findes for at gøre det muligt at forudindtaste til programmer, der kræver, at en KEYCODE forekommer med en bestemt SCANCODE. WordPerfect er et eksempel på sådan et program.

Værdier for SCANCODE og KEYCODE kan f.eks. findes med INT16.

C:\>_

TUMB

kommando

Undersøg om der findes RAM, der kan anvendes til UMB.

TUMB

Viser en oversigt over blokke i hukommelsesområdet mellem 640 Kb og 1 Mb. For hver 4 Kb blok angives om det er muligt at skrive til denne, eller om man kun kan læse fra den.

Dog kan det forekomme, at der er tale om EMS FRAME eller et indstikskort med eget I/O område. I disse tilfælde kan blokken ikke anvendes til programmer og data.

C:\>_

TYPMATIC

kommando

Sætter tastatur repetitions parametre.

168

TYPMATIC hexværdi

hexværdi	Værdien på, repetitionsparameter, I hexadecimal

Parameteren er en sum af værdien for repetitionsfrekvens, og værdien for den tid der skal

gå før repetition.

C:\>_

VDK

driver

Dansk ø og Ø samt 0 til EGA og VGA skærme.

169

DEVICE=VDK [parameter]

eller

VDK [parameter]

parameter	to cifre mellem 0 og 9. Første ciffer angiver øverste linie, og andet ciffer nederste linie, som markøren skal udfylde.

VDK er et godt alternativ til DOS-CODEPAGES, der fylder meget i hukommelsen. VDK optager kun 272 BYTES. VDK kan indlæses i UMB.

Hvis parameter er angivet, vil VDK sætte første og sidste linie i markøren, som CURSSIZ gør det. VDK vil desuden fohindre andre programmer i at ændre markørens størrelse, indtil maskinen slukkes.

C:\>_

WAITKEY

kommando

Afventer et tastetryk uden at fjerne det fra tastaturbuffer.

170

WAITKEY

Afventer et tastetryk og returnerer ASCII værdien af tasten i ERRORLEVEL. WAITKEY adskiller sig fra GETANSEN ved ikke at fjerne tastetrykket fra tastaturbufferen.

C:\>_

WINBOOT

kommando

Genstarter MS-WINDOWS.

WINBOOT

Genstarter uden at genstarte maskinen helt

C:\>_

WINMODE

kommando

Undersøger, om MS-WINDOWS er startet.

WINMODE

Programmet returnerer følgende i ERRORLEVEL:

3	MS-WINDOWS er startet i 386 ENHANCED MODE

2	MS-WINDOWS er startet i STANDARD MODE

1	MS-WINDOWS er startet i REAL MODE

0	MS-WINDOWS er ikke startet

C:\>TYPE WI.BAT

winmode

if errorlevel 1 EXIT

win %1 %2 %3 %4 %5

I eksemplet ovenfor vises indholdet af en fil WI.BAT, der kan anvendes til at starte WINDOWS. Hvis WINDOWS allerede er startet, vil WI.BAT returnere til WINDOWS med en EXIT kommando.

ED Brugervejledning  2

??Indledning

ED er en editor, der kan editere såvel DOS tekstfiler som alle andre filer, der kan gemmes i DOS. ED kan således anvendes til at redigere .EXE og .COM filer. Dette kan være meget anvendeligt, hvis man skal ændre tekster i et program.

ED tillader redigering af to filer samtidig.

Funktion

ED kan anvendes til alle former for redigeringsopgaver. Den fil, der redigeres, vises i tegnformat, hvor hele 8-bit tegnsættet anvendes. Det gør selvfølgelig programmet bedre egnet til at redigere tekstfiler end maskinekodeprogrammer, men begge dele kan i princippet lade sige gøre.

Start

Tast ED fil på kommandolinien, hvor fil er navnet på den, fil der skal redigeres. Der kan angives to file adskilt af mellemrum, hvilket får ED til at gøre begge filer aktive, og det er muligt at skifte mellem dem ved at trykke på .

Skift fil

Fra DOS kommandolinie tastes ED, og derefter startes programmet. Man kan på kommandolinien angive navne på op til to filer, der er det maksimale antal filer, der kan redigeres samtidigt. Hvis der kun angives ét navn, kan samme fil redigeres i to opsætninger.

172

Der kan ikke skiftes mellem de to aktive filer, uden at den fil, der skiftes væk fra, bliver gemt. Dette kan virke forvirrende i starten, hvis man er vant til skiftefaciliteter fra andre programmer. Fordelen er, at man ikke glemmer, om filen skal gemmes eller ej.

Funktionstaster

Nogle af de almindelige funktionstaster i ED kan være svære eller umulige at finde på tastaturet hvis man ikke anvender ERKBD som tastaturstyringsprogram. Derfor er der for disse defineret alternative funktionstaster som normalt altid kan bruges.

Navigering

Flytter markøren rundt på skærmen.

Ny linie hvis markøren står midt i en linie, rykkes sidste del ned.

Indsætter mellemrum, hvor markøren står

Sletter bogstavet, markøren står på

Flytter til begyndelsen af linien

Flytter til enden af liniens tekst

Skubber skærmvinduet en linie op

Skubber skærmvinduet en linie ned

Menu under

Gem og hop ud

Gem og fortsæt redigering

Lav backup, gem filen og fortsæt redigering

Skifter toplinien mellem funktionstastoversigt og filnavn

Skift fil

Gem fil og hop til andet redigeringsområde.

Blokfunktioner

Udskriver blokken, hvis man er ved at markere (  )

Kopierer blokken, hvis man har markeret (  )

Henter fra blokhukommelse, hvis intet er markeret,

blokhukommelse indeholder   filskift

Sletter et stykke og gemmer det i ??blokhukommelsen, hvis man er ved at markere (  )

Flytter et stykke, hvis man har markeret (  )

Fjerner markering

Starter/afslutter markering (flyt med pilene)

Slet fra dette tegn og resten af linien

Skifter et bogstav fra stort til lille eller omvendt

Hvis man er ved at markere, bliver alle mærkede tegn skiftede.

Tegn med accent skiftes kun, hvis de er definerede som både store og små tegn i IBM CODEPAGE 865.

Søg og erstat

Indtastning af søge-streng. Hvis der ikke intastes søgestreng, søges efter det, der er markeret.  hopper til indtastning af erstat, intet giver ??blokhukommelsen. Følgende specialtegn er tilladt:

vilkårligt bogstav

vilkårligt tegn der ikke er et bogstav

vilkårligt tegn

vognretur

ny linie

F.eks. vil   en   finde ordet En men ikke ordet Men.

Søger fremad som  og erstatter det fundne. (se )

Optager

Start båndoptagning af taster. Afslut med   eller

med  . Hvis der afsluttes med  , vil senere

afspilning gentage sig selv, indtil der trykkes en tast.

Afspil det med optagede.

Specielle funktioner

'Fortryd' slettning(er) med

Laver et tegn med ASCII værdi 0 (nul)

??(navigering) Flytter til venstre-kant

Flytter til højre-kant

Flytter til øvre-kant

Flytter til nedre-kant

Hop til indtastet linienummer, linie position.

Erstatter repeteret, tryk  for forlæns eller  for baglæns. Kan afbrydes med vilkårlig tast.

Søger efter det markerede i filen fra det sted, cursoren står.

Bagud-søgning, ellers som .

Indsætter ny linie.

Hopper til ny linie og indrykker, til den står under det første tegn, der er mindst "0" efter et tegn mindre end "0" (Dvs. under det første tekst efter noget ikke-tekst.)

??(navigering) Flytter til toppen af teksten

Flytter til bunden af teksten

Flytter en side op

Flytter en side ned

Gentagen (multipel) indsæt i efterfølgende linie (brug efter  og/eller )

Analog med Sh-Ins, men sletter.

Hopper fremad til næste tegnposition der er delelig med 8.

Hopper baglæns til forrige tegnposition der er delelig med 8.

Skifter mellem indsæt og overskriv status.

Slet ord. Sletter frem til første karakter med ASCII værdi mindre end et "0", og derfra frem til første med en værdi på mindst "0". (Dvs. indtil ikke tekst og videre indtil tekst.)

Sletter tegnet før markøren. Hvis markøren er placeret i første tegn på linien, sammensættes linien med den foregående linie.

Programmet spørger efter markørnummer og ombytter nuværende markør med markøren med det??

angivne nummer (0..3), hvis den pågældende markør ikke er sat, sættes denne, men markøren flyttes IKKE.

Tekst format

Det kan forekomme, at en fil vises som én lang linie efter indlæsning i ED. Dette kan skyldes, at teksten er formateret med LF CR som linieadskillelse i stedet for CR LF. Dette var tidligere en meget udbredt standard.

Problemet kan løses ved at erstatte LF CR med CR LF ved hjælp af og .

ERKSET brugervejledning  3

ERKSET

ERKSET bruges til at opsætte funktionerne i ERKBD. ERKBD er CIBMALs tastaturstyringsprogram. Dette erstatter f.eks. KEYB.EXE i DOS. ERKBD har den fordel at det fylder mindre end 3 Kb i den store version og ca. 1,8 Kb i den lille version. Desuden har ERKBD flere faciliteter og opsætningsmuligheder end man finder i gængse tastaturstyringsprogrammer.

Når ERKSET startes indlæses de opsætninger der er gemt i ERKBD.COM. ERKBD og ERKSET programmerne skal være i det samme bibliotek.

ERKSET anvendes normalt til at ændre følgende opsætninger:

- hvilken opsætning der skal være standard

- startilstand for ,  og

- hvilken størrelse af ERKBD der skal bruges

Desuden er det muligt med ERKSET at ændre følgende opsætninger:

- tastatur type

- hvor lang tid en tast skal holdes nede inden den repeterer

- hvor hurtigt en tast skal repetere

- hvilke koder de enkelte taster skal sende

Når der laves ændringer til en eksisterende opsætning gemmes ændringerne i filen ERKBD.COM. Der er ikke nogen tilhørende datafil.

Når man forlader ERKSET kan man vælge om man vil gemme de ændringer man har foretaget, eller om man vil vende tilbage til den opsætning der var inden man startede ERKSET.

Når ERKSET kaldes kommer et skærmbillede. Skærmbilledet viser en oversigt over tasternes placering på den type tastatur der er aktiv.

Det kan ikke forventes at tasternes placering er helt som på tastaturet, da der findes en del forskelige måder at placere tasterne på fra forskellige fabrikanter.

Gem en kopi af den originale ERKBD.COM fil. Denne kan være anvendelig hvis man har lavet rettelser i opsætninger og ikke kan finde ud af at komme tilbage til den originale opsætning.

I den store version af ERKBD er det muligt at gemme to forskellige opsætninger. I hver af disse er det muligt at definere alle kombinationer af   .

De normale muligheder for at indtaste specialtegn med ALT-NUMERISK kombinationer er i ERKBD udvidet med muligheden for at indtaste disse koder som HEX-værdier i stedet for decimal værdier. Indtastning af HEX-værdier foretages som almindelig ALT-NUMERISK indtastning, dog skal der samtidig med nedtrykkes den der sidder på samme side af mellemrumstangenten som .

Tasterne svarende til cifrene A,B,C,D,E og F er placeret langs kanten af det numeriske tastatur. På de forskellige tastaturtyper findes cifrene

således:

XT		AT		ENHANCED

A		A		A

B		B		B

C		C		C

D		D		D

E		E		E

F		F		F

ERKBD behandler ikke  som andre tastaturstyringsprogrammer.  fortolkes som om der var trykket på både  og  når den anvendes sammen med taster i det almindelige skrivemaskineområde på tastaturet.

Hvis  anvendes sammen med en funktionstast fortolkes den på samme måde som hvis der er trykket på den almindelige  tast.

Hvis man skal bruge funktionen på XT eller AT type tastaturer kan dette opnås ved at trykke og ned samtidigt.

Når ERKBD opsættes til lille version er der ikke mulighed for at vælge mellem flere opsætninger ligesom det ikke er muligt at definere særlige funktioner af kombinationer af   og .

Når ERKBD er opsat i lille version virker  som almindelig  tast.

KOMMANDOER

Afslut programmet. ERKSET spørger om man ønsker at gemme eventuelle ændringer inden programmet forlades.

Skifter starttilstanden for

Skifter starttilstanden for

Skifter starttilstanden for

Tænd/sluk for muligheden for at benytte specielle kombinationer af  .

Vælg AT tastaturtype

Vælg ENHANCED tastaturtype

Vælg XT tastaturtype

Vælg SHARP-BÆRBAR tastaturtype, samt tillad særlige funktioner til styring af CPU hastighed.

Vælg lille opsætning

Sæt repetitionsventetid og -hastighed

Slå farver til og fra

tasten placeres logisk til venstre for mellemrumstangenten på AT og XT tastaturtyper. Denne placering er den normale.

tasten placeres logisk til højre for mellemrumstangenten på AT og XT tastaturtyper. placeres dermed til venstre for mellemrumstangenten. og er indført for at gøre det lettere at foretage indtastning af numerisk indtastning af specialtegn med en hånd. Normalt kan man afmontere tasternes overdele og ombytte dem.

Vælg opsætning 1 som standard (leveres som US tastatur)

Vælg opsætning 2 som standard (leveres som DK tastatur)

Udvælg en tast til ændring. Når tasten er udvalgt vil den blinke som tegn på, at man kan vælge den nye værdi tasten skal sende. Hvis man ikke har adgang til denne værdi i den eksisterende tastaturopsætning kan den indtastes med ALT-NUMERISK indtastning.

Nulstil den tast markøren peger på

Flytter markøren rundt på skærmen.

FUNKTIONSTASTER

I ERKBD er det muligt at vælge om tasterne i kombination med ,  og  skal fungere som funktionstaster eller som almindelige bogstavtaster.

Normalt er alle taster i kombination med den almindelige tast funktionstaster mens bogstav-taster i kombination med tasten er bogstavtaster afsat til specielle tegn.

Disse konventioner er ikke gennemført på alle taster og det er med ERKSET muligt for alle kombinationer af at vælge om tasten skal fungere som funktionstast eller som bogstavtast.

1 ??none

2 shift

3 ctrl

4 alt

5 scroll

6 num

7 caps

8 ins

387

På visse maskiner kan der være problemer med taster der sender a, ß eller º. Hvis der i forbindelse med anvendelse af ERKBD opstår problemer som f.eks. at maskinen låser under forsøg på at taste en af disse, kan det skyldes dette forhold.

Hvis en tast defineres til at sende et tegn med ASCII værdi 0, vil tasten blive undertrykt af DOS/BIOS.

Ordforklaringer  4

386 ENHANCED MODE

Modus for MS-WINDOWS programmer. Se forklaring i dokumentationen til MS-WINDOWS.

80186 PROCESSOR

Centralenhed til computeren. Det fremgår nomalt af dokumentationen eller faktura for en computer hvilken centralenhed den er udstyret med.

ALT-NUMERISK

BIOS

Forkortelse for "Basic input output system". Dækker over en samling funktioner der er installeret i computeren fra fabrikken. Det er normalt ikke muligt at ændre disse programmer. Styrer al kommunikation mellem centralenheden og de ydre enheder som disk, skærm, tastatur og lignende.

| BREAKCODE | Intern kode som tastaturet sender til tastaturstyringsprogrammet. Har normalt værdien af MAKECODE plus HEX-værdien 080. |
| --- | --- |

DOS

Det styreprogram som de fleste IBM kompatible personlige computere er udstyret med.

DOS5

Version 5 af DOS.

| HEX | Talrepræsentation med grundtal 16. |
| --- | --- |

| KEYCODE | Intern kode som tastaturstyringsprogrammet sender til computeren. |
| --- | --- |

MAKECODE

Intern kode som tastaturet sender til tastaturstyringsprogrammet.

REAL MODE

Modus for MS-WINDOWS (ikke version 3.1) programmer. Se forklaring i dokumentationen til MS-WINDOWS.

SCANCODE

Intern kode som tastaturstyringsprogrammet sender til computeren. Denne kode har normalt den samme værdi som  MAKECODE.

STANDARD MODE

Modus for MS-WINDOWS programmer. Se forklaring i dokumentationen til MS-WINDOWS.